PVC仿大理石生产设备

设备用途：PVC石塑地板又称石木地板，大部分是片材，是一种高品质、高科技研发的新型地面材料，采用天然石粉为主要原材料构成高密度、高纤维网状结构的坚实基层，表面覆以高分子之特质PVC树脂，经塑料挤出机成型后进行水转印或表面处理加工而成。

## PVC仿大理石板材生产设备

一、生产线组成：

1、SJSZ80/156锥形双螺杆挤出机（含上料机）    1台

2、衣架式板材模具                            1套

3、三辊压光装置（含三辊温控装置）            1套

4、托架冷却完装置                            1套

5、牵引装置                                  1套

6、纵横向切割装置                            1套

7、堆放平台                                  1套

二、生产技术指标：

适用原料：      PVC粉料

挤 出 量：      400-450Kg/h

制品宽度：      1220mm

制品厚度：      2-20mm

线 速 度：      0.2-1.5m/min

整机容量：      150KW

中 心 高：      1000mm

三、产品特性：

绿色环保，超轻超薄，环保耐用，寿命长，防火阻燃，吸音降噪，图案丰富，抗菌，吸震缓存等特点性能。

一、耐候卓越—— 使用寿命不低于五十年，采用独特的超耐候抗老化配方设计，经实践验证：在俄罗斯、中国大陆内地、东南沿海、东南亚等各种气候条件下，均表现出良好的适用性  。

二、防水性能突出——免设防水层，在15度-90度坡屋面建筑中使用均免设防水层。

三、抗风、抗震——90度建筑立面装饰安全可靠，不论应用在别墅还是高层，内地还是沿海，均能抵御飓风，地震的侵袭，屋面系统安全可靠 。

四、色彩丰富，个性新颖，持久稳定，精选二十五种色彩。表面光洁、具有较强的耐酸碱性能，因此在任何环境中都不会霉变、腐蚀，雨过如新。

五、防火性能良好，pvc硬板符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延。

六、隔热、保温 。

七、隔音性能好，芯层的多孔材料使声能因在多孔壁中摩擦而衰退，从而产生吸音的效果。

八、出色的韧性与强度 。

九、施工简便——铺装速度最快、施工费用最低。面积大、重量轻，搬运轻巧；可直接钉、锯、钻、刨